## Slide 1
C/A码生成实验

## Slide 2: C/A生成方式①
由两个周期性二进制码序列G1和G2进行模二相加后形成。
G1和G2每周期均含1023个码元，各由一个10级移位寄存器产生。
G1：1+X3 +X10
G2：1+X2 +X3+X6+X8+X9+X10
G1和G2寄存器初始状态均为全1。
G1由第10级输出。
G2选择两个不同的寄存器（抽头）进行模二相加后输出。

## Slide 3: C/A生成方式②
前面32位分配给不同卫星，33-37留作他用，如地面发射机、伪卫星技术
SV PRU | C/A(G2)的形成 | SV PRU | C/A(G2)的形成 | SV PRU | C/A(G2)的形成 | SV PRU | C/A(G2)的形成 | SV PRU | C/A(G2)的形成
1 | 2⊕6 | 9 | 3⊕10 | 17 | 1⊕4 | 25 | 5⊕7 | 33 | 5⊕10
2 | 3⊕7 | 10 | 2⊕3 | 18 | 2⊕5 | 26 | 6⊕8 | 34 | 4⊕10
3 | 4⊕8 | 11 | 3⊕4 | 19 | 3⊕6 | 27 | 7⊕9 | 35 | 1⊕7
4 | 5⊕9 | 12 | 5⊕6 | 20 | 4⊕7 | 28 | 8⊕10 | 36 | 2⊕8
5 | 1⊕9 | 13 | 6⊕7 | 21 | 5⊕8 | 29 | 1⊕6 | 37 | 4⊕10
6 | 2⊕10 | 14 | 7⊕8 | 22 | 6⊕9 | 30 | 2⊕7 |  | 
7 | 1⊕8 | 15 | 8⊕9 | 23 | 1⊕3 | 31 | 3⊕8 |  | 
8 | 2⊕9 | 16 | 9⊕10 | 24 | 4⊕6 | 32 | 4⊕9 |  | 

## Slide 4
生成16号卫星的1个周期的C/A码
G1（1023*10）
G2（1023*10）
抽头 9列和10列异或 （1023*1）
提取第10列（1023*1）
16号卫星C/A码